Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení

-

Technická specifikace

| Technická specifikace: | Požadovaný parametr: | Údaj o uchazečem nabízeném plnění: |
| --- | --- | --- |
| Myčka podložních mís |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Spotřeba energie na standardní mycí program | max. 0,2 kWh/cyklus | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Hmotnost | není stanoveno | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry (v x š x h v mm) | není stanoveno | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Splňuje evropský standard EN ISO 15883 | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Komora vyrobena z nerezu | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Alespoň dva programy | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zamčená komora během cyklu | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Spotřeba vody při ekonomickém provozu | max. 15 l/cyklus | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Spotřeba vody při normálním provozu | max. 25 l/cyklus | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kapacita | min. 1 toaletní nádoba | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Provozní napětí | 230 V | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Příkon | max. 5 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přední plnění komory toaletními nádobami | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |

Pokyn pro uchazeče: Uchazeč doplní do sloupce „Údaj o uchazečem nabízeném plnění“ pravdivý údaj odpovídající uchazečem nabízenému plnění, a to doplněním konkrétní hodnoty nebo uvedením sdělení „ANO“, nebo „NE“. Centrální zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedení konkrétní hodnoty neodpovídající zadavatelem požadovanému parametru nebo uvedení sdělení „NE“ bude považováno za nesplnění požadavků centrálního zadavatele stanovených v podmínkách výběrového řízení s následkem vyřazení nabídky uchazeče z dalšího posouzení a hodnocení. Stejným způsobem bude posouzena situace, kdy uchazeč k některému z požadovaných parametrů opomene uvést údaj o jím nabízeném plnění.