Příloha č. 3 zadávací dokumentace – technická specifikace pro část č. 1 veřejné zakázky

| Technická specifikace: | Požadovaný parametr: | Údaj o uchazečem nabízeném plnění: |
| --- | --- | --- |
| Pračka typ I |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Kapacita | Min 11 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| G-factor | Min 350 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Objem bubnu | Min 105 litrů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Průměr bubnu | Min 590 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Frekvenčně řízený motor | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Max. otáčky odstředění | Min 1000 ot. / min | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Nerezový buben | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Elektrický ohřev | Max 13 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty)) |
| Připojení vody | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry stroje (v × š × h) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Programovatelné ovládání | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| El. ovládaný displej v českém jazyce | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Vypouštěcí čerpadlo | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Odpružení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Přední plnění | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Násypky pro sypké i tekuté prací prostředky | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Kombinovaný ohřev (pára, el.) | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Přídavný parní ohřev | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kotvení | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max. statické zatížení podlahy při odstřeďování | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Vypouštěcí ventil | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přívodní ventil | 3/4" (DN 20) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kompatibilita napojení na tekuté pp AD | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Automatická dodávka tekutých pracích prostředků | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Automatické vážení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Opožděný start | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pračky typ II |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Kapacita | do 14kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| G-factor | Min 400 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Objem bubnu | Min 130 litrů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Průměr bubnu | Min 600 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Frekvenčně řízený motor | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Max. otáčky odstředění | Min 1050 ot. / min | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Nerezový buben | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Elektrický ohřev | Max 13 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Připojení vody | Teplá i studená | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry stroje (v x š x h) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Programovatelné ovládání | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| El. ovládaný displej v českém jazyce | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Odpružení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Přední plnění | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Násypky pro sypké i tekuté prací prostředky | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Kombinovaný ohřev (pára, el.) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přídavný parní ohřev | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kotvení | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max. statické zatížení podlahy při odstřeďování | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Vypouštěcí ventil | 75 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přívodní ventil | 3/4" (DN 20) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kompatibilita napojení na tekuté pp AD | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Automatická dodávka tekutých pp | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Automatické vážení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Opožděný start | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pračka typ III |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Kapacita | Min 20 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| G-factor | Min 200 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Objem bubnu | Min 180 litrů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Průměr bubnu | Min 600 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Frekvenčně řízený motor | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Max. otáčky odstředění | Min 530 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Nerezový buben | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Elektrický ohřev | Max 18 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Připojení vody | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry stroje (v x š x h) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Programovatelné ovládání | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| El. ovládaný displej v českém jazyce | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Odpružení | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přední plnění | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Násypky pro sypké i tekuté prací prostředky | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Kombinovaný ohřev (pára, el.) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přídavný parní ohřev | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Kotvení | Ano, 1-8 bar | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max. statické zatížení podlahy při odstřeďování | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Vypouštěcí ventil | Max 5,5 kN | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přívodní ventil | 75 – 76 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kompatibilita napojení na tekuté pp AD | 3/4" (DN 20) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Automatická dodávka tekutých pp | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Automatické vážení | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Opožděný start | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Pračka typ IV |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Kapacita | Min 24 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| G-factor | Min 350 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Objem bubnu | Min 240 litrů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Průměr bubnu | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Frekvenčně řízený motor | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max. otáčky odstředění | Min 900 ot. / min | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Nerezový buben | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Elektrický ohřev | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Připojení vody | Teplá i studená | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry stroje (v x š x h) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Programovatelné ovládání | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| El. ovládaný displej v českém jazyce | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Odpružení | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přední plnění | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Násypky pro sypké i tekuté prací prostředky | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Kombinovaný ohřev (pára, el.) | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Přídavný parní ohřev | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Kotvení | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max. statické zatížení podlahy při odstřeďování | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Vypouštěcí ventil | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Přívodní ventil | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kompatibilita napojení na tekuté pp AD | 3/4" (DN 20) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Automatická dodávka tekutých pp | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Automatické vážení | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Opožděný start | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Bubnový sušič typ I |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Max. kapacita | Min 13 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry (š x h x v v mm) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| El. ohřev | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Buben nerez. ocel | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Objem bubnu | Min 250 litrů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Digitální displej | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Samočisticí prachový filtr | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Frekvenčně řízený motor | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Reverzace otáčení bubnu | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Nouzové tlačítko stop | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Bubnový sušič typ II |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Max. kapacita | Min 19 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry (š x h x v v mm) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| El. ohřev | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Buben nerez. ocel | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Objem bubnu | Min 300 litrů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Digitální displej | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Samočisticí prachový filtr | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Frekvenčně řízený motor | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Reverzace otáčení bubnu | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Nouzové tlačítko stop | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Bubnový sušič typ III |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Max. kapacita | Min 25 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry (š x h x v v mm) | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| El. ohřev | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Buben nerez. ocel | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Objem bubnu | Min 300 litrů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Digitální displej | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Samočisticí prachový filtr | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Frekvenčně řízený motor | není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Reverzace otáčení bubnu | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Nouzové tlačítko stop | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |

Pokyn pro uchazeče: Uchazeč doplní do sloupce „Údaj o uchazečem nabízeném plnění“ pravdivý údaj odpovídající uchazečem nabízenému plnění, a to doplněním konkrétní hodnoty nebo uvedením sdělení „ANO“, nebo „NE“. Centrální zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedení konkrétní hodnoty neodpovídající centrálním zadavatelem požadovanému parametru nebo uvedení sdělení „NE“ bude považováno za nesplnění požadavků centrálního zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách s následkem vyřazení nabídky uchazeče z dalšího posouzení a hodnocení. Stejným způsobem bude posouzena situace, kdy uchazeč k některému z požadovaných parametrů opomene uvést údaj o jím nabízeném plnění. Pokud centrální zadavatel nepožaduje konkrétní parametr, doplní uchazeč informativně konkrétné hodnotu nebo hodnoty. Nedoplnění údajů informativního charakteru nemá za následek vyřazení nabídky uchazeče.