Příloha č. 4 zadávací dokumentace – technická specifikace pro část č. 2 veřejné zakázky

| Technická specifikace: | Požadovaný parametr: | Údaj o uchazečem nabízeném plnění: |
| --- | --- | --- |
| Myčka typ I |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Rozměr (š x h x v v mm) | Max 650 x 650 x 900 | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Jmenovité napětí | 3/N/PE AC 400 V, 50Hz | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Jmenovitý příkon | Max 14 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Příkon topení kotlíku | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max výkon: | Min 1000 tal. / hod | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Velikost koše | Min pro 15 talířů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Počet programů | Min 2 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Spotřeba vody | Max 3 lit./oplach | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Maximální teplota vstupní vody (C) | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Doporučená tvrdost vody | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Objem nádrže | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry koše na nádobí (š x h v mm) | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty |
| Počet košů a košíků na příbory | 2 koše a 4 košíky na příbory | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Čerpadlo odpadní vody | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jednoplášťové provedení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zaoblená vana | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Pro talíře o průměru do min 32 cm | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Myčka typ II |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Rozměr (š x h x v v mm) | Max 600 x 600 x (výška má pouze informativní charakter) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty; výšku pouze informativně) |
| Jmenovité napětí | 3/N/PE AC 400 V, 50Hz | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Jmenovitý příkon | Max 4 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Příkon topení kotlíku | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max výkon: | Min 540 tal. / hod | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Velikost koše | Min pro 15 talířů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Počet programů | Min 2 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Spotřeba vody | Max 3 lit./oplach | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Maximální teplota vstupní vody (C) | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Doporučená tvrdost vody | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Objem nádrže | Min 25 lirů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry koše na nádobí (š x h v mm) | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Počet košů a košíků na příbory | 2 koše a 4 košíky na příbory | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Čerpadlo odpadní vody | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jednoplášťové provedení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zaoblená vana | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pro talíře o průměru do min 32 cm | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Myčka typ III |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Rozměr (š x h x v v mm) | Max 660 x 630 x 1500 (výška bočního stolu pro posun koše 870) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Jmenovité napětí | 3/N/PE AC 400 V, 50Hz | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Jmenovitý příkon | Max 11 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Příkon topení kotlíku | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Max výkon: | Min 750 tal. / hod | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Velikost koše | Min pro 15 talířů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Počet programů | Min 2 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Spotřeba vody | Max 3 lit./oplach | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Maximální teplota vstupní vody (C) | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Doporučená tvrdost vody | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Objem nádrže | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry koše na nádobí (š x h v mm) | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Počet košů a košíků na příbory | 4 koše a 2 košíky na příbory | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Čerpadlo odpadní vody | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jednoplášťové provedení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zaoblená vana | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Pro talíře o průměru do min 32 cm | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku | Není požadován konkrétní parametr | (uchazeč doplní informativně konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Konvektomat |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Nástřik páry | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Kapacita zásuvů | Min 11 zásuvů | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Kapacita jídel | Min 150 jídel | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Celkový příkon | Max 18 kW | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Napájení | 400 V/50Hz | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Teplota (komb. režim pára – horký vzduch) | 30 (±10) až 300 (±20)°C | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Teplota (horký vzduch) | 30 (±10) až 300 (±20)°C | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Teplota (pára) | 30 (±10) – 130 (±20)°C | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Nízkoteplotní pečení / vaření | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Oboustranný ventilátor | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| 4 bodová teplotní sonda | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Automat. start | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Integrovaná sprcha | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Odnímatelné těsnění | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Nerezové provedení | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Automatické mytí | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Bezpečnostní otevírání dveří ve 2 krocích | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Možnost modifikace zásuvů | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| USB rozhraní | Ano | (uchazeč doplní ANO/NE) |

Pokyn pro uchazeče: Uchazeč doplní do sloupce „Údaj o uchazečem nabízeném plnění“ pravdivý údaj odpovídající uchazečem nabízenému plnění, a to doplněním konkrétní hodnoty nebo uvedením sdělení „ANO“, nebo „NE“. Centrální zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedení konkrétní hodnoty neodpovídající centrálním zadavatelem požadovanému parametru nebo uvedení sdělení „NE“ bude považováno za nesplnění požadavků centrálního zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách s následkem vyřazení nabídky uchazeče z dalšího posouzení a hodnocení. Stejným způsobem bude posouzena situace, kdy uchazeč k některému z požadovaných parametrů opomene uvést údaj o jím nabízeném plnění. Pokud centrální zadavatel nepožaduje konkrétní parametr, doplní uchazeč informativně konkrétné hodnotu nebo hodnoty. Nedoplnění údajů informativního charakteru nemá za následek vyřazení nabídky uchazeče.