Příloha č. 9 zadávací dokumentace – technická specifikace

| Technická specifikace: | Požadovaný parametr: | Údaj o uchazečem nabízeném plnění: |
| --- | --- | --- |
| Pečovatelské lůžko typ I |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Ložná plocha |
| Počet dílů | 4 dílná ložná plocha | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Rám | lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Vnitřní rozměry | min. 195 x 85 cm, max. 200 x 90 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Zádový a stehenní díl | elektricky polohovatelný (samostatně i současně) | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Lýtkový díl | mechanicky polohovatelný | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pánevní díl | nepolohovatelný | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu | min. o 10 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty)) |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu | min. o 5 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty)) |
| Díly roštu | volně vyjímatelné bez použití nástroje | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |
| Dolní úvrať (el. nastav.) | max. 42 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Horní úvrať (el. nastav.) | min. 80 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Postranice |
| Typ | průběžné, s možností šikmého zvednutí pouze na jedné straně čela | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Možnost spuštění | spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Výška | výškově nastavitelné postranice | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Nejvyšší výšková pozice | výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Čela lůžka |
| Vlastnosti | pevná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Dekor | přírodní světlé dřevo | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Podvozek |
| Počet koleček | 4 pojezdová kolečka | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Průměr koleček | min. 100 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Ovládání koleček | centrální ovládání | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Brzda | centrální brzda | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Umístění koleček | pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Hrazda |
| Povrch | lakovaná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Nosnost | min. 75 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rukojeť | plastová s výškově nastavitelným řemenem | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Držáky na hrazdu | min. 2 držáky | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Ovladač lůžka |
| Ochrana | opatřený ochranou proti nechtěnému polohování | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zámek | opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zdvih ložné plochy | umožňující zdvih ložné plochy | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Polohování zádového a stehenního dílu | umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pracovní zátěž |
| Nosnost | min. 180 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Mechanické odblokování |
| Nouzové mechanické odblokování | nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pečovatelské lůžko typ II |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Ložná plocha |
| Počet dílů | 4 dílná ložná plocha | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Rám | lakovaný rám s kovovými sítěmi odnímatelnými bez nástroje | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Vnitřní rozměry | min. 200 x 85 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Zádový a stehenní díl | elektricky polohovatelný (samostatně i současně) | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Lýtkový díl | mechanicky polohovatelný | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pánevní díl | nepolohovatelný | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Podstupování zádového dílu od pánevního dílu | min. o 10 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu | min. o 5 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Možnost prodloužení lůžka bez nástroje | min. o 15 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Díly roštu | volně vyjímatelné bez použití nástroje | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy |
| Dolní úvrať (el. nastav.) | max. 30 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Horní úvrať(el. nastav.) | min. 70 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Postranice |
| Typ | v polovině dělené, bez prostředního sloupku | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Možnost spuštění | spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Výškové pozice | min. 3 | uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Nejvyšší výšková pozice | výška horní hrany postranice nad ložnou plochou min. 38 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Čela lůžka |
| Vlastnosti | pevná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Dekor | přírodní světlé dřevo | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Materiál | panely z melaminu | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Podvozek |
| Počet koleček | 4 pojezdová kolečka | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Průměr koleček | min. 75 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Zámek koleček | centrální zámek | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Umístění koleček | pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Hrazda |
| Povrch | lakovaná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Nosnost | min. 75 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rukojeť | plastová s výškově nastavitelným řemenem | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Ovladač lůžka |
| Ochrana | opatřený ochranou proti nechtěnému polohování | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zámek | opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zdvih ložné plochy | umožňující zdvih ložné plochy | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Polohování zádového a stehenního dílu | umožňující polohování zádového a stehenního dílu (samostatně i současně) | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pracovní zátěž |
| Nosnost | min. 200 kg | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Mechanické odblokování |
| Nouzové mechanické odblokování | nouzové mechanické odblokování zádového a stehenního dílu | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Matrace typ I |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Typ |
| Typ | pasivní jednostranná antidekubitní matrace pro nízké riziko vzniku dekubitů | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jádro |
| Složení | studená PUR pěna s hustotou min. 40 kg/m3 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Průřez | jednostranně prořezané po celé ploše | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Potah |
| Voděodolnost | min. 2000 mm vodního sloupce | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Pružnost | pružný minimálně ve dvou směrech | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zip | min. na třech stranách, překrytý okapničkou | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Rozměr |
| Šířka a délka matrace | musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Výška matrace | min. 14 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Matrace typ II |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Typ |
| Typ | pasivní antidekubitní matrace pro střední riziko vzniku dekubitů | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jádro |
| Složení | studená PUR pěna s hustotou min. 43 kg/m3 | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty)) |
| Průřez | oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Okraje | zpevněné tužší pěnou | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Povrch jádra | po celém povrchu jádra min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50 kg/m3 | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Potah |
| Voděodolnost | min. 2000 mm vodního sloupce | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Paropropustnost | paropropustný | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Spodní strana matrace | z protiskluzného materiálu | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Snímatelnost | snadno snímatelný | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pružnost | pružný minimálně ve dvou směrech | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Zip | po celém obvodu matrace, překrytý, s ochranou proti znečištění | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Spoje | kontinuálně svařované zabraňující průsaku nečistot do jádra | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Materiál potahu | antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Rozměr |
| Šířka a délka matrace | musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Výška matrace | min. 14 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Noční stolky |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Pojízdnost | pojízdný noční stolek s kolečky, s brzdami | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jídelní deska | Umělohmotná, oboustranná, pomocí plynopružiny výškově nastavitelná, výklopná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Rozměry | 90 x 50 x 45 cm (v x š x h) – tolerance +/- 5 cm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Korpus |
| Dekor | přírodní světlé dřevo | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Materiál | korpus z melaminových desek | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Hrany | hrany ABS | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Integrace jídelní desky | jídelní deska integrovaná do korpusu | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Podvozek |
| Počet koleček | 4 kolečka | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Průměr koleček | min. 75 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Brzda | 2 diagonálně brzditelná kolečka | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jídelní stolky |  | (uchazeč doplní obchodní název či označení) |
| Typ | jídelní stolek k pečovatelskému lůžku | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Konstrukce | stabilní kovová konstrukce | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Design | odpovídající pečovatelskému lůžku | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Jídelní deska |
| Výška | výškově nastavitelná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Ovladatelnost | jednoduše ovladatelná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Pružiny | s posilováním pružinami | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Odolnost | odolná | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Výškové nastavení | min. 70 až 105 cm (tolerance +/- 5 cm) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Rozměry | min. 85 x 40 cm (tolerance +/- 5 cm) | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty)) |
| Ochranné lišty | po stranách jídelní desky | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Naklápění | možnost naklápění jídelní desky a její aretace | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Dekor | přírodní | (uchazeč doplní ANO/NE) |
| Podvozek |
| Průměr koleček | min. 50 mm | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |
| Brzda | min. dvě kolečka brzditelná | (uchazeč doplní konkrétní hodnotu nebo hodnoty) |

Pokyn pro uchazeče: Uchazeč doplní do sloupce „Údaj o uchazečem nabízeném plnění“ pravdivý údaj odpovídající uchazečem nabízenému plnění, a to doplněním konkrétní hodnoty nebo uvedením sdělení „ANO“, nebo „NE“. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že uvedení konkrétní hodnoty neodpovídající zadavatelem požadovanému parametru nebo uvedení sdělení „NE“ bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Stejným způsobem bude posouzena situace, kdy uchazeč k některému z požadovaných parametrů opomene uvést údaj o jím nabízeném plnění. Zadavatel doporučuje, aby uchazeči uvedli v nabídce i obchodní název či označení jednotlivých jimi nabízených produktů.